## Slide 1: Разработка системы управления группой роботов в условиях виртуальной лаборатории
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
Физтех-школа природоподобных, плазменных и ядерных технологий им. И. В. Курчатова
Выпускная квалификационная работа на тему:
Автор:
Научный руководитель:
студент группы Б07-202 Щучкин М. В.
главный научный сотрудник лаборатории робототехники КИ, д. т. н., доцент Карпов В. Э.

## Slide 2: Введение
Развитие робототехники сопровождается ростом интереса к группам роботов и системам удалённого доступа.
Развитая экспериментальная база в робототехнике (парк роботов, арена, позиционирование) есть не у всех.
Нужны унифицированные решения, позволяющие получать удалённый доступ к реальному оборудованию через сеть: эксперимент ставится из любой точки, своим железом владеть не нужно.
Дополнительная необходимость – управление разнородными машинами.
Эксперимент на реальных роботах (а не только симуляция) + безопасность оборудования и воспроизводимость.

## Slide 3: Актуальность
Существующие решения: Rosbridge, Robotarium, Remote Lab Siena, коммерческие системы - имеют существенные ограничения:
  Слабая поддержка гетерогенности;
  Отсутствие единого протокола;
  Проблемы безопасности и открытости;
  Главное: ориентированы на отдельного робота, а не на группу как единый объект.
Основные требования к виртуальной лаборатории для групповой робототехники:
  Удалённое многопользовательское управление
  Унифицированные интерфейсы для разнородных роботов
  Поддержка групповых сценариев и процедур.
  Возможность безболезненного масштабирования
Гипотеза исследования: Необходима разработка системы группового удалённого управления, учитывающей особенности группового поведения.

## Slide 4
Цель: Повышение эффективности экспериментальных исследований в области групповой робототехники путем создания системы управления виртуальной лабораторией с учетом специфики группового взаимодействия.
Задачи: 1. Провести сравнительный анализ существующих решений в области удаленного управления роботами и веб-интерфейсов и сформировать на его основе требования к системе управления группой роботов. 2. Разработать архитектуру системы виртуальной лаборатории с поддержкой различных типов устройств и протоколов взаимодействия. 3. Реализовать алгоритмы и методы удаленного управления, соответствующие требованиям к подобным системам. 4. Разработать клиентский интерфейс для управления роботами с возможностью видеотрансляции, сбора телеметрии и отправкой команд в реальном времени. 5. Сконструировать гетерогенную группу роботов, провести серию испытаний системы и создать по ее итогам методическое руководство.

## Slide 5
Объект исследования: Распределённые системы управления техническими объектами
Предмет исследования: Гетерогенные робототехнические системы с удалённым управлением
Используемые методы:
  объектно-ориентированное программирование
  методы разработки распределенных систем
  сетевые технологии передачи данных
  асинхронное программирование
  теория автоматического управления
Выносимые на защиту положения:
  Архитектура удалённой лаборатории «тонкое устройство — умный сервер», позволяющая организовать безопасное многопользовательское управление гетерогенной группой роботов.
  Алгоритмы группового управления и навигации, обеспечивающие безопасное выполнение команд, устойчивость к сетевым сбоям и координированное перемещение группы роботов.
  Программный комплекс удалённой лаборатории, реализующий единый протокол взаимодействия, контроль доступа и управление групповыми процедурами.
  Результаты экспериментальной проверки, подтверждающие работоспособность системы на реальном оборудовании, устойчивость к потерям связи и эффективность групповой навигации.

## Slide 6: Архитектура системы
Принцип «тонкое устройство — умный сервер»: вся логика на сервере, на борту робота — прозрачный мост ESP-32 + низкоуровневый контроллер.
Сетевое ядро Задача: обеспечение связи с клиентом и поддержание работы всей системы.
Интерфейсы Задача: Представление команд сервера в требуемый для устройств вид.
Транспортный уровень Задача: Доставка команд на модули ESP и телеметрии на сервер.

## Slide 7: Протоколы связи (задача унификации)
КТП (командно-телеметрический протокол)
Связь: Клиент ↔ сервер — прикладной уровень (L7).
Формат: Пакеты JSON по постоянному соединению WebSocket.
Безопасность: аутентификация HTTP Basic Auth в заголовке запроса.
Модель обмена — асинхронная, три паттерна: запрос → подтверждение → результат
Пакеты интерфейса
Связь: Сервер ↔ ESP — прикладной уровень (L7), поверх «виртуального» tty.
Формат: пакеты понятные устройству: rosserial-кадры (ROS) либо ASCII-строки (serial) Сервер преобразует унифицированные команды клиента в понятные контроллеру пакеты (зависит от интерфейса) и отправляет на ESP-32 по протоколу TCP (WiFi)
Мост ESP-32:
Связь: ESP ↔ контроллер устройства: между транспортными (L4) уровнями TCP и UART Формат: Обмен потоками данных.
Задача унификации решена на прикладном уровне (L7) средствами серверной абстракции

## Slide 8: Алгоритмы: планировщик команд и механизм потоковой доставки
Планировщик. Очередь с приоритетами. Цель: реализовать приоритетные очереди команд для каждого устройства. Зачем: команды строго последовательны; высокоприоритетная обгоняет очередь (экстренная остановка);
Потоковая доставка: Цель: решить проблему нестабильного канала связи Идея: целевое состояние повторяется потоком, вместо одиночных сообщений.

## Slide 9: Алгоритмы: Групповая навигация «по домам»
Позиционирование — сигма-точечный фильтр Калмана (UKF) Кинематическая модель робота: состояние [x, y, θ], управление [v, ω] xk+1 = xk+ v · cos(θk) · Δt yk+1 = yk + v · sin(θk) · Δt θk+1 = θk+ ω · Δt
Модель камеры (источник измерений) Данные с двух камер и ArUco: z = [x+N(0,σ²ₚ), y+N(0,σ²ₚ), θ+N(0,σ²θ)]
Планирование пути — A* Карта полигона: сетка занятости, робот может двигаться только в 4 соседние клетки (4-связность). Эвристика: манхэттенское расстояние h = |Δx| + |Δy| Запрещённые клетки: препятствия + зона инфляции (буфер радиусом 1 клетка) - чтобы маршрут не шёл вплотную к стенам. Результат — последовательность опорных точек от старта до «дома».
Движение — «модель одноколёсника» Целевой угол на текущую опорную точку: θtarget = atan2(Δy, Δx) П-регулятор угла: ω = k·(θtarget − θ) Линейная скорость: полная при |Δθ| < 0.25 рад; плавно снижается до 0 при |Δθ| > 1.0 рад (принцип «сначала повернуть — потом ехать»). Опорная точка достигнута при расстоянии < 0.45 клетки → переход к следующей.

## Slide 10: Эксперименты
Развёрнут сервер (ROS Noetic) + реальные роботы yarp-13 по WiFi.
Подтверждено: живая телеметрия; одиночные и групповые команды; аварийное прерывание; отказоустойчивость.
Групповой тест синхронизации (sync-test): синхронные beep / разворот влево / вправо + проверка живой телеметрии каждого робота.
Удалённое управление в т.ч. с Windows.
«По домам»: демонстрация прототипа навигации (симуляция/стенд).
Выводы:
Средняя сетевая задержка реакции на команду составляет не более 20мс.
Потери пакетов при непрерывной отправке команд составляют не более 5%.
Среднее время реагирования системы на потерю соеднинения с устройством составляет 45 секунд, с клиентом лаборатории – 2 секунды.

## Slide 11: Результаты
  Создано серверное ядро: 7 модулей (доступ, очередь, драйверы, супервизор, процедуры, телеметрия, сеть);
  Обеспечена гетерогенная работа: ROS- и serial-устройства одновременно;
  Реализованы средства надёжности функционирования: групповое управление на нестабильном канале (надежность); автоперезапуск устройства без потери команд (отказоустойчивость);
  Проведены испытания на реальных роботах, на основе чего составлено методическое руководство.

## Slide 12: Заключение
Решенные задачи:
1. Решены проблемы аналогов (безопасность, гетерогенность, унификация, многопользовательский режим) 2. Создана виртуальная лаборатория для группового управления (доступ к информации о всех агентах системы).
3. Работоспособность системы подтверждена в реальных условиях.
Ограничения полученной системы: 1. зависимость от качества сети (задержки/потери). 2. необходимость контроля и обслуживания системы персоналом лаборатории.
Перспективы:
1. Веб-интерфейс с видеотрансляцией рабочей области.
2. Расширение спектра поддерживаемых роботов.
3. Автоматизация и снижение участия персонала в системе (система автоматической зарядки). 4. Разработка системы обеспечения безопасности на базе готовой системы распознавания aruco маркеров

## Slide 13: Дополнительные материалы

## Slide 14: Серверная архитектура: модули ядра
Модуль | Задача (зачем) | Вход → Выход
Сетевой модуль (WebSocket + auth) | принять клиента, аутентифицировать, маршрутизировать | WS-сообщения → вызовы ядра / ответы клиенту
Модуль контроля | разграничение прав на устройства (монопольный/общий) | запрос + client_id → разрешено / отказано
Планировщик команд | приоритетная очередь на устройство, последовательное исполнение, E-stop | команды клиентов → вызовы драйвера по очереди
Драйверы устройств | перевод абстрактной команды в родной протокол робота | команда + телеметрия ↔ ROS/serial
Супервизор | watchdog процессов, автоперезапуск, пауза очереди на время сбоя | состояние процессов → события down/up
Модуль групповых операций | серверные сценарии над группой (sync-test, stop-all, AllGoHome) | имя процедуры → скоординированные команды группе
Модуль телеметрии (push/pull) | доставка состояния роботов клиентам | сообщения датчиков → push / снимок по запросу

## Slide 15
L7 Прикладной уровень
L2 Канальный уровень
L1 Физический уровень
L3 Сетевой уровень
L5 Сеансовый уровень
L6 Уровень представления
L4 Транспортный уровень

## Slide 16
Клиент
Python API / GUI
Сервер
Ядро управления
ESP-32
«Прозрачный мост»
Контроллер
устройства
UART
Мост ESP-32
TCP ↔ UART
КТП
Пакеты интерфейса

## Slide 17
Устройство 1 (ROS)
ESP-32
Контроллер (Arduino)
UART
WiFi (TCP)
Транспортный уровень
tty2
…
Интерфейсы
ROS Adapter (rosserial)
Serial Adapter (прямой обмен)
…
Серверное ядро
Контроль доступа
Планировщик команд
Push / Pull телеметрия
Супервизор устройств
Групповые операции
tty1
ttyN
Устройство 2 (Serial)
ESP-32
Контроллер (Arduino)
UART
Устройство N (произвольный тип)
ESP-32
Контроллер (Arduino)
UART
…
Серверная часть

## Slide 18
Клиенты
Python API
WebSocket (JSON)
GUI / Web

## Slide 19
Клиент